Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 335

от «28» июня 2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад №72 «Акварель» Старооскольского городского округа

г. Старый Оскол, м-н Лесной, д.20

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | - | 1,2 | - | К, О, С, Г, У | - | Устройство почтового ящика, таксофона, информационного щита, нормативных пандусов |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - | 6,7 | Отсутствуют почтовый ящик, система информации таксофон, нормативных пандусов | К, О, С, Г, У | Обеспечить доступность | Обеспечить системой информацией, норматив-ными пандусами |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | К, О, С, Г, У | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | К, О, С, Г, У | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | - | К, О, С, Г, У | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | - | Отсутствуют почтовый ящик, система информации таксофон, нормативных пандусов | К, О, С, Г, У | Обеспечить доступность | Устройство почтового ящика, таксофона, информационного щита, нормативных пандусов |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ВНД | - | 7,9 | Орг,ТСР,кап ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ______________________________________________________

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 335

от «30» июня 2016 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад №72 «Акварель» Старооскольского городского округа

г. Старый Оскол, м-н Лесной, д.20

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | Есть | - | 8,9 | Нет системы информации | К,О,С,Г,У | Обеспечить доступность объекта при комплексном развитии системы информации | Нанести тактильные направляющие с использованием контрастных цветов, устано-вить кнопку вызова |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть | - | 10 | Наличие высокого порога | К,О,С,Г,У | Обеспечить доступность | Выравнивание уровня пола |
| 2.5 | Тамбур | Есть | 36,38,50,52 | 12-16 | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Есть | - | 11 | Наличие порога, отсутствие системы информации | К,О,С,Г,У | Обеспечить доступность | Выравнивание уровня пола, нанесение тактильные направляющие с использованием контрастных цветов, устано-вка кнопки вызова |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход | ВНД | - | 8,17,18 | Огр,ТСР,тек. ремонт. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:____________________________________

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 335

от «30» июня 2016 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад №72 «Акварель» Старооскольского городского округа

г. Старый Оскол, м-н Лесной, д.20

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | Есть | 2,12,16,21,22,55 | 19, 20, 21, 22 | - | - | Выравкнива-ние высоких порогов установка нормативных пандусов или подъемников | Технические решения невозможны |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | Есть | 37,51 | 23, 24, 25 | Лестничные марши не предназна- чены для инвалидов | К,О,С,Г,У | Требуется приобретениеТСР лестнецехода | Технические решения невозможны, |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | Нет | - | - | - | - | установка нормативных пандусов или подъемников | Технические решения невозможны, |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | Нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | Есть | - | 21, 26, 27, 28, 29 | - | - | - | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | нет | - | 30, 31, 32, 33, 34 | Наличие порогов отсутствие нормативных пандусов, подъемников. | - | Обеспечение доступности | Технические решения невозможны |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | - | 23, 24, 25, 31 | Лестничные марши не предназна- чены для инвалидов наличие порогов,отсутствие нормативных пандусов, подъемников | К,О,С,Г,У | Обеспечение доступности | Технические решения невозможны |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания | ВНД | - | 23-25, 30-34 | Технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ______________________________________________________

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 335

от «30» июня 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад №72 «Акварель» Старооскольского городского округа

г. Старый Оскол, м-н Лесной, д.20

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Есть | 4,5, 14 | 36, 37, 38, 39, 40 | Дверные проемы не соответствуют нормативным требованиям | К,О,С,Г,У | Обеспечение доступности | Переуст ройство |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Есть | 38, 41 | 26, 28,35 | Наличие порога | - | Обеспечение доступности | Переуст ройство |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | Нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | - | Дверные проемы не соответствуют нормативным требованиям; наличие порога | К,О,С,Г,У | Обеспечение доступности | Переуст- ройство; |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания | ВНД | - | 26, 28, 35-38 | Технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________ ________________________

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 335

от «30» июня 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - |  | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| - | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_________________________________

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 335

от «30» июня 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | - | - |  | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| - | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:______________________________________

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 335

от «30» июня 2016 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад №72 «Акварель» Старооскольского городского округа

г. Старый Оскол, м-н Лесной, д.20

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | Есть | 56 | 41, 42 | ВНД | К,О,С,Г,У | Обеспечение доступности | Переустройство |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | Есть | 44 | 43 | ВНД | К,О,С,Г,У | Обеспечение доступности | Переустройство |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | Есть | - | 44 | ВНД | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Есть | - | - | ВНД | К,О,С,Г,У | Обеспечение доступности | Переустройство |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД | - | 41-44 | Технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:______________________________________

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 335

от «30» июня 2016 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад №72 «Акварель» Старооскольского городского округа

г. Старый Оскол, м-н Лесной, д.20

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ВНД | - | - | Орг, тек. ремонт. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии  к  заключению _________________________________________